LET OP MAAK KEUZE!

43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.43		KUNSTSTOF PROFIELEN

43.43.10-…	KUNSTSTOF/RUBBERPROFIELEN

0. VOGELWERING

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Tilmar Avishock zwakstroomsysteem.

Omschrijving:

- snel en eenvoudig te monteren vogelwering systeem.

- duurzaam en onopvallend.

- werkt d.m.v. stroompuls.

Materiaal:

- UV bestendige strip van PVC, hoogte 8 mm.

Avishock track:

- kleur: zwart / grijs.

Avishock energizer:

- type: klein / groot.

Avishock aansluitdraad:

- kleur: zwart / bruin.

Avishock draadclip:

- kabelclip schroefbevestiging

- zelfklevende kabelclip

Avishock track connector:

- rechte verbinding

- hoek verbinding

- electra verbinding

Avishock draad connector:

- platte stekkerhuls

- kabeloog

- plattestekker

Avishock signalering

- waarschuwingsplaatje t.b.v. muren

- waarschuwingssticker t.b.v. ramen

Avishock track foam pad.

.01	    BUITENKOZIJN/-PUI

- Aan te brengen op gevelelementen t.b.v. vogelwering.

.02	    DAK

- Aan te brengen op dakrand t.b.v. vogelwering.